Átváltás decimális számrendszerből

17510 = 101011112, mert:

175/2=87, maradék: 1

87/2=34, maradék: 1

43/2=21, maradék: 1

21/2=10, maradék: 1

10/2=5, maradék: 0

5/2=2, maradék: 1

2/2=1, maradék: 0

1/2=0, maradék: 1

Átváltás decimális számrendszerbe

C0A16 = 308210, mert:

12(C) * 162 =   3072

0(0) * 161 =         0

10(A) * 160 =       10

Fixpontos számábrázolás 16 biten

Alkalmas egész számok ábrázolására.

-276010 ábrázolása:

Az előjelbit 1, mert a szám negatív:

| 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

276010=1010110010002:

| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Lebegőpontos számábrázolás 32 biten

Alkalmas törtszámok ábrázolására, egyszeres pontossággal.

0-1 Előjelbit: A legelső bit, értéke: negatív szám esetében 1, pozitív szám esetében 0.

1-9 Karakterisztika: 8bit hosszú mező, értékét úgy kapjuk meg, hogy 127-hez hozzáadjuk a kettedespont (vessző) helyét hátulról számolva. (Eltolás 127-tel) (pl 0,1 esetében 127+1=128)

10-32 Mantissza: „Egészre normalizált” törtszám, melynek első jegye mindig 1. (Ábrázolás során ezt az első 1-est elhagyjuk)

| E | K | K | K | K | K | K | K | K | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

-8,62510:

Előjelbit: 12, mert negatív.

Karakterisztika: 310 → 13010 → 100000102

Mantissza: 1,07812510 → 0001012

| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Készítette: Berezvai Dani 10D

# Text boxes

3082